## Slide 1: 결과물
홍승후

## Slide 2: 목차
라즈베리파이 설정
  카메라설정
  환경설정
  Opencv 설치
  Tensorflow lite설치
카메라 전처리
모델 사용 테스트
모델 개발

## Slide 3: 개발환경
Window10
Anaconda 1.9.7
cuDNN 7.6
Visual studio 2017
Colab
Python3.6
CUDA 10.0
Tensorflow 2.0.0

## Slide 4: Reference architecture
1. 데이터는 G-Drive에 저장
2. Tensorflow 모델학습은 Colab를 이용
3. 학습된 모델은 github에 저장
4. Device에서 github에서 모델 loading
5. 장치에서 서비스 수행
https://cloud.google.com/community/tutorials/standalone-tensorflow-raspberry-pi

## Slide 5: 라즈베리파이 OS
Raspbian Buster with desktop 버전 : 2019-09-26
balenaEtcher를 이용해 SD 카드에 설치
주의 : 몇몇 초기 보드에 부트로더를 다시 받아야하는 경우가 있다.

## Slide 6: 라즈베리파이 인터넷 설정
무선 인터넷의 탐색범위가 좁아 유선 인터넷이 필수
유선 인터넷을 사용하려면 네트워크 설정을 수정해야함
/etc/dhcpcd.conf에서 interface eth0 에서 static ip 와 static domain을 설정해야함.

## Slide 7: 라즈베리 설정-카메라설정
라즈베리파이 공식 카메라 사용

## Slide 8: 라즈베리 설정-카메라설정
카메라 테스트
리본케이블 연결시 방향주의

## Slide 9: 라즈베리 설정-환경설정
VNC : sudo raspi-config에서 VNC ON하고 컴퓨터에 VNC Viewer설치하고 ip입력하면 된다. 라즈베리파이에 기본으로 VNC서버가 설치되어 있어 추가 작업 필요없음.
SSH : Sudo raspi-config 로 들어가서 ssh enable해준다.
주의: Docker 등을 사용하고 있어 가상 네트워크가 있는경우 해당 네트워크어뎁터를 비활성화 해주어야한다. 아니면 network is unreachable뜬다.

## Slide 10: 라즈베리 설정- opencv설치_4.1.2
Sudo apt-get install pkg-config
Sudo apt-get update
Sudo apt-get upgrade (오래걸림)
Sudo apt-get install build-essential cmake
sudo apt-get install libjpeg-dev libtiff5-dev libpng12-dev
sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libxvidcore-dev libx264-dev libxine2-dev
sudo apt-get install libv4l-dev v4l-utils
sudo apt-get install libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev
sudo apt-get install libgtk2.0-dev
sudo apt-get install mesa-utils libgl1-mesa-dri libgtkgl2.0-dev libgtkglext1-dev
sudo apt-get install libatlas-base-dev gfortran libeigen3-dev
sudo apt-get install python4.0-dev python3-numpy
Mkdir opencv
Cd opencv
wget -O opencv.zip https://github.com/opencv/opencv/archive/4.1.2.zip
unzip opencv.zip
wget -O opencv_contrib.zip https://github.com/opencv/opencv_contrib/archive/4.1.2.zip
unzip opencv_contrib.zip
cd opencv-4.1.2
mkdir build
cd build
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \
-D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \
-D WITH_TBB=OFF \
-D WITH_IPP=OFF \
-D WITH_1394=OFF \
-D BUILD_WITH_DEBUG_INFO=OFF \
-D BUILD_DOCS=OFF \
-D INSTALL_C_EXAMPLES=ON \
-D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \
-D BUILD_EXAMPLES=OFF \
-D BUILD_TESTS=OFF \
-D BUILD_PERF_TESTS=OFF \
-D ENABLE_NEON=ON \
-D ENABLE_VFPV3=ON \
-D WITH_QT=OFF \
-D WITH_GTK=ON \
-D WITH_OPENGL=ON \
-D OPENCV_ENABLE_NONFREE=ON \
-D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=../../opencv_contrib-4.1.2/modules \
-D WITH_V4L=ON \
-D WITH_FFMPEG=ON \
-D WITH_XINE=ON \
-D ENABLE_PRECOMPILED_HEADERS=OFF \
-D BUILD_NEW_PYTHON_SUPPORT=ON \
-D OPENCV_GENERATE_PKGCONFIG=ON ../
sudo nano /etc/dphys-swapfile
CONF_SWAPSIZE=2048 으로 수정
sudo /etc/init.d/dphys-swapfile restart
time make -j4 (엄청오래걸림)
Make
Sudo make install
Sudo ldconfig
sudo nano /etc/dphys-swapfile
CONF_SWAPSIZE=100 으로 수정
sudo /etc/init.d/dphys-swapfile restart

## Slide 11: 라즈베리 설정- opencv설치_3.4.0
커뮤니티에서 해당 명령어를 수행하던중의 에러에 관한 글이 많이 올라온다.

## Slide 12: Tensorflow Lite설치
설치 이유 : 볼륨이 작다.
설치:
https://www.tensorflow.org/lite/guide/python에서
tflite_runtime-1.14.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl 다운로드 받고
Pip3 install tflite_runtime-1.14.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl
하면 끝

## Slide 13: 카메라 전처리
개요 : 특정 색으로 둘러 쌓인 사진인식 분류
색 필터 통과
contour 찾기
Bounding rectangle 치기
테두리 제거

## Slide 14: 카메라 전처리- 색필터
Opencv 의 색 영역은 BGR형식 사용 3차원 직교좌표 공간 사용
문제: 인접한색상을 표현하는데 3축의 값을 모두 고려해야함.
색 범위 지정 힘듦.
따라서 HSV 색 공간을 이용해야 한다.
(색,채도,명도)를 기준으로 원뿔 공간을 사용해
인접한 색의 범위를 충분히 표현가능

## Slide 15: 카메라 전처리- 색필터
cv2.cvtColor의 cv2.COLOR_BGR2HSV를 이용하여
빨간색 필터를 거침.
필터 반환 값은 흑백의 마스크

## Slide 16: Contour찾기(윤곽 추적)
소스 이미지는 이진화 된 이미지이어야 한다.
따라서 색필터의 반환값인 마스크에서 contour를 찾는다.
찾은 모든 contour에서 target으로 하는 contour를 골라낸다.
가장 넓은 contour가 target으로 하는 contour라고 할 수 있다.
찾은 contour를 둘러싸는 사각형의 정보를 받아 원본 이미지에서 잘라낸다

## Slide 17: findContours(image, mode, method) opencv 3.x
image : 이진화 된 이미지
mode : contour 찾는 방법
method : contour 근사화 방법
반환값 :
  image : 찾은 contour를 그려서 출력
  contours : 찾은 contour들의 정보 list
  hierarchy : contour의 상하구조 <https://docs.opencv.org/3.4/d9/d8b/tutorial_py_contours_hierarchy.html>

## Slide 18: findContours(image, mode, method) opencv 4.x
image : 이진화 된 이미지
mode : contour 찾는 방법
method : contour 근사화 방법
반환값 :
  contours :찾은 contour들의 정보 list
  hierarchy : contour의 상하구조 <https://docs.opencv.org/3.4/d9/d8b/tutorial_py_contours_hierarchy.html>

## Slide 19: Bounding rectangle 치기
x, y, w, h = cv2.boundingRect(c0)
…
plt.imshow(RGB_frame[y:y+h,x:x+w,:])

## Slide 20: 테두리 제거
테두리를 포함하는 이미지에서
색필터를 거치고
반환 받은 마스크를 반전하고
다시 가장 큰 컨투어를 찾아
bounding box 의 정보로 사진을 잘라낸다.

## Slide 21: 카메라 전처리- 결과
소스 : https://github.com/hoo0681/raspi4withTF/blob/master/findContours.py

## Slide 22: 모델 사용 테스트
학습된 모델을 라즈베리파이에서 제대로 사용할 수 있을지 확인
모델 로드
입력 tensor view 찾기
출력 tensor view 찾기
invoke

## Slide 23: 모델 사용 테스트_모델로드
tflite.interpreter(model_path)와 interpreter.allocate_tensors()를 이용하여 모델 로딩.
model_path에 있는 모델을 메모리에 allocate하는 것 같지만 정확히는 잘 모르겠음.

## Slide 24: 모델 사용 테스트_ tensor view 찾기
tensor(index) 메소드를 사용하여 원하는 텐서 버퍼의 numpy view 를 반환하는 함수를 받을 수 있다.
Get_input_details( ) 메소드를 이용하여 모델의 입력 tensor의 정보(name,index,shape,dtype,quantization)를 알 수 있다.

## Slide 25: 모델 사용 테스트_ Invoke
모델을 로딩했고 입출력 tensor view를 찾아 입력을 했으면
invoke메소드를 호출하면 된다.
https://github.com/hoo0681/raspi4withTF/blob/master/classification.py#L63-L66

## Slide 26: 모델개발
데이터 세트 : 개vs고양이<https://www.kaggle.com/c/dogs-vs-cats/data>
Colab에서 학습
Tensorflow의 imageGenerator의 flow_from_directory를 이용함
마운트한 폴더에서 데이터를 가져오는 경우는 시간이 많이 걸림  colab에서 데이터 세트의 압축을 풀고 사용
colab에서 ram에 데이터를 올려놓고 학습해도 마운트한 폴더에서 데이터를 가져와 학습하는 것과 차이 없음.

## Slide 27: 모델 개발
자체 개발 : 모든 layer를 처음부터 학습
Transfer Learning : dense layer만 다시 만든다.

## Slide 28: 자체개발 모델
Chart: accuracy
Chart: loss

## Slide 29: 자체개발 모델
Overfitting이 발생함
하지만
Training loss가 지속적으로 감소하는 것으로 보아 적절한 regularization 을 한다면 충분히 성능이 향상될 것으로 추정
단, 학습에 소요되는 시간이 길어 Transfer Learning으로도 진행

## Slide 30: Transfer Learning
ImageNet으로 학습된 vgg16의 layer를 이용함
imageNet 의 class에는 개를 비롯한 다양한 동물이 있고 개는 품종도 구분되어 있어 동물에 대한 feature를 잘 추출할 것으로 예상함.
Frozen Layer를 caching해서 학습속도를 올리는 방법을 사용

## Slide 31: Transfer Learning
Training이 되지 않는 레이어들은 같은 입력에 대한 출력이 변하지 않는다.
따라서 transfer learning을 할 때 freezing 된 레이어의 출력은 반복해서 계산할 필요가 없으므로 중간 결과를 caching 해서 그 이후 층을 중간 결과로 학습시키면 된다.

## Slide 32: Transfer Learning
문제는 중간 결과로 학습된 weight 들을 하나의 모델로 합치는 것이 간단하지 않다는 것이다.
GAN의 모델 정의 방식처럼 두 모델을 따로 정의 하고 그 둘을 합치는 모델을 정의 하는 방식으로 해결했다
이때 밑에 합쳐지는 모델은 Sequential로 정의 했으며 Functional으로 정의 하는 것은 실패했다. 학습시킨 모델의 구조와 일치해야 한다.

## Slide 33: Transfer Learning
Chart: loss
loss | 0.1414 | 0.1357 | 0.1294 | 0.1179 | 0.105
val_loss.2 | 0.2129 | 0.2157 | 0.2221 | 0.2167 | 0.2171
Chart: accuracy
accuracy | 0.9467 | 0.9494 | 0.9511 | 0.9554 | 0.9615
val_accuracy.2 | 0.9115 | 0.9121 | 0.9123 | 0.9114 | 0.9127

## Slide 34: 모델 개발 결론
자체 개발한 model의 정확도는 70%를 넘기 힘들어 보이고 class가 달라질 경우 다시 튜닝을 해야 하기 때문에 이후의 작업은 Transfer learning model로 진행

## Slide 35: 계속 해야 할 것
Model을 TensorFlow lite로 변환(양자화 작업에서 시간이 걸릴듯)Ok
Model을 라즈베리파이에 적용Ok
추론 결과를 server로 전송

## Slide 36: Convert to TensorFlow Lite
Option 1. pruning model
Option 2. Post-training quantize model

## Slide 37: Basic convert to tflite (none option)
매우 간단하다
모델을 load 하고 tf.lite의 TFLiteConverter class의 method를 사용하면 된다

## Slide 38: Convert to TensorFlow Lite(Post-training quantization)
여러 옵션의 최적화를 통해 iot에 적합한 모델로 변환가능

## Slide 39: pruning model
의미없는 연결을 제거하면서 모델의 용량과 계산량을 줄이는 기법

## Slide 40: Convert to TensorFlow Lite(pruning model)
sparsity.PolynomialDecay(initial_sparsity, final_sparsity, begin_step,end_step, frequency)
함수를 사용해 pruning 스케줄을 계획한다

## Slide 41: Convert to TensorFlow Lite(pruning model)
weight tensor의 initial_sparsity * 100 (%) 부터 시작해서 점차적으로 final_sparsity * 100(%)를 제거한다
각 작업은 begin_step부터 end_step 까지 frequency간격으로 이루어진다.
이러한 요소는 hyperparameter로 성능과 용량, 속도의 타협점을 찾아야한다.

## Slide 42: Convert to TensorFlow Lite(pruning model)
prune_low_magnitude에 model 을 넣으면 해당 모델의 모든 layer에 pruning이 적용된다.

## Slide 43: Convert to TensorFlow Lite(pruning model)
prune_low_magnitude를 layer별로 적용하고 싶다면
아래와 같이 layer를 prune_low_magnitude로 둘러싸야 한다

## Slide 44: Convert to TensorFlow Lite(pruning model)
keras에서 사용하는 방법과 약간 다른 것으로 보이는데 callback함수를 사용하여 적용 해야한다.

## Slide 45: 기타 의논거리
문제: 카메라가 너무 광각이라 왜곡이 너무 심함
(거리가 멀어지면 너무 작게 보여 인식 불가 가능성 높음)
위 아래 모두 동일한 사과 이미지를 아이패드에 출력한 것을 촬영한 것이며
아래 이미지에서 카메라와 사과 이미지와의 거리는 1m50cm임.

## Slide 46: 제안
git 서버를 팀별로 만들어서 프로젝트 관리 하도록 해도 좋을 듯

## Slide 47: 소스
https://github.com/hoo0681/raspi4withTF